ВАФЕЛЬНИЦЫ

HWB-1                  HCB-1                    HWB-1S                    HWB-3

Серий HWB / HCB

Руководство по эксплуатации

GRC

Guangzhou Unique Catering Equipment Co., Limited

ВНИМАНИЕ! ДАННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ЭЛЕКТРОПРИБОРОМ И НЕ
ПРЕДНАЗНАЧЕНО ДЛЯ БЫТОВОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ!

ВНИМАТЕЛЬНО изучите данное руководство и храните его в доступном месте

Содержание

- Введение

- Назначение

- Технические характеристики

- Техника безопасности

- Эксплуатация

- Схема электрическая

- Обслуживание и уход

- Хранение и транспортировка

- Комплект поставки

- Гарантийные обязательства

- ВВЕДЕНИЕ

Уважаемые пользователи!

Пожалуйста, тщательно прочтите инструкцию перед использованием оборудования.

Сохраните эту инструкцию в надежном месте после прочтения!

Вы приобрели профессиональное оборудование торговой марки GRC. Прежде чем Вы приступите к работе с ним, обязательно ознакомьтесь с настоящим руководством.

Помните, что, выполняя все указания, изложенные в настоящем Паспорте, Вы тем самым продлите срок эксплуатации оборудования и избежите травм обслуживающего персонала.

Мы надеемся, что наши рекомендации максимально облегчат Вам работу с оборудованием.

- НАЗНАЧЕНИЕ

Вафельницы электрические настольные серии HWB / HCB используется на предприятиях общественного питания и торговли для производства вафель

3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Модель | HWB-1 | HWB-2 | HCB-1 | HCB-2 | HWB-1S | HWB-2S | HWB-3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Параметры электросети | 220 В, 50 Гц | 220 В, 50 Гц | 220 В, 50 Гц | 220 В, 50 Гц | 220 В, 50 Гц | 220 В, 50 Гц | 220 В, 50 Гц |
| Мощность (кВт) | 1 | 2 | 1 | 2 | 1,6 | 3,2 | 1,6 |
| Кол-во рабочих поверхностей | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| Тип поверхности | круглая | круглая | круглая | круглая | квадрат | квадрат | прямоуг. |
| Тип вафель | Для венских и бельгийских вафель (4 и 8 сегментов) | Для создания рожков | Для бельгийских вафель (4 и 8 сегментов) | Для бельг. вафель (2 сег.) |
| Размер вафель (мм.) | Длина боковой стороны 80 | Диаметр 207 | 100*100 | 160*100 |
| Габаритные размеры (мм.) | 250*350*260 | 500*350*260 | 285*380*230 | 570*380*230 | 300*380*250 | 630*380*250 | 300*380*250 |

Корпус нержавеющая сталь.

Рабочая повость - ч

- ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

- Перед включением вафельницы, пожалуйста, проверьте, соответствует ли напряжение источника электрического питания таблице основных параметров данной вафельницы. Корпус устройства должен быть корректно заземлен.

- Запрещено размещение легко воспламеняемых или взрывоопасных объектов вблизи работающей вафельницы.

- Вафельницы должна быть размещена в хорошо вентилируемом помещении.

- Пользователю необходимо установить соответствующий выключатель питания, предохранитель, а также устройство защитного отключения рядом с оборудованием.

- Не разрешается загромождать подход к переключателю посторонними предметами, чтобы не препятствовать доступу к нему.

- Проверьте детали оборудования, убедитесь, что они не деформированы, а также проверьте правильность подключения к электропитанию, надежность и безопасность заземления.

- Для обеспечения оптимальной работы устройства температура окружающей среды не должна превышать 50 оС.

- ЭКСПЛУАТАЦИЯ

- Подключите вафельницы к сети питания.

- С помощью поворотного переключателя, расположенного на передней панели устройства, задайте необходимую температуру. Оптимальная температура – 200 градусов. Пользователь может регулировать температуру в диапазоне от 150 до 250 градусов.

- По достижении заданной температуры устройство автоматически прекратит нагреваться. Как только температура рабочей поверхности станет ниже заданной, нагрев вафельницы автоматически возобновится. Таким образом, в процессе работы будет поддерживаться постоянная температура рабочей поверхности.

- Налейте тесто на предварительно смазанную маслом поверхность вафельницы.

- Снимите готовый продукт с жарочной поверхности.

- СХЕМА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ

SA-выключатель регулятора температуры          R1-верхняя нагревательная трубка

R2-нижняя нагревательная трубка                         D1-индикатор

K-выключатель питания                                         BD-винт соединительный

- ОБСЛУЖИВАНИЕ И УХОД

- Всегда отключайте оборудование от сети, когда моете его.

- По окончании работ вымойте жарочную поверхность, используя чистящее средство, не вызывающее коррозию. Вытрите сухим полотенцем переключатель жарочной поверхности. Запрещается мыть оборудование проточной водой, чтобы не допустить повреждения электронной оснастки оборудования.

- Если оборудование не будет использоваться в течение достаточно длительного времени, рекомендуется очистить его, упаковать и убрать на хранение.

- ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА

Транспортировка должна осуществляться аккуратно, чтобы не нанести повреждения оборудованию. При транспортировке не переворачивайте упаковку с оборудованием вверх дном.

Если оборудование не будет использоваться в течение длительного времени (выходные, каникулы и т.п.), необходимо отключить его от электросети и тщательно очистить (согласно пункту Обслуживание и уход). Хранить в сухом, проветриваемом помещении.

9.   КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

| Модель | HWB-1 | HWB-1 | HCB-1 | HCB-2 | HWB-1S | HWB-2S | HWB-3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Вафельница | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Руководство по эксплуатации | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Конус для рожков |  |  | 1 | 1 |  |  |  |

- ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

  - Фирма-производитель оборудования гарантирует надежное качество изделия при условии соблюдения технических и эксплуатационных требований, изложенных в настоящем руководстве.

  - Гарантия на оборудование действует в течение 6 (шести) месяцев с даты отгрузки со склада Поставщика.

  - Гарантия дает покупателю право на бесплатную замену или ремонт деталей и узлов, признанных неисправными по вине производителя представителями службы сервиса Поставщика.

  - Рекламации по качеству и комплектации принимаются в течение 2 (двух) недель с момента отгрузки оборудования со склада Поставщика.

  - В случае, если по заключению сервисного центра Поставщика выход из строя Товара будет признан не гарантийным случаем, то ремонт производится по расценкам сервисного центра Поставщика.

  - Гарантия не предоставляется на следующие расходные материалы и

запасные части, подверженные износу при нормальной эксплуатации Товара:

- электрические и светодиодные лампы, лампы индикации и т.п.;

- кнопки (выключатели), приводные ремни, фильтры, петли, замки;

- резиновые прокладки, уплотнители, сальники и т.п.;

- нагревательные элементы.

  - Изготовитель не несет ответственности за неисправности оборудования, возникшие по вине пользователя.

  - Сервисный центр Поставщика находится по адресу:

РФ, Республика Марий Эл, г. Волжск ул.Мамасево 1Б. Номер (83631) 4 25 00

| ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН |
| --- |
| Модель оборудования: |  |
| Серийный номер: |  |
| Дата продажи: |  |
| Продавец оборудования: |  |
| Покупатель: |  |
| Контакты покупателя: |  |