Аппарат для приготовления сахарной ваты

HEC серия

Руководство по эксплуатации

GRC

Guangzhou Unique Catering Equipment Co., Limited

ВНИМАТЕЛЬНО изучите данное руководство и храните его в доступном месте

Содержание

- ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

- МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ

- УСТАНОВКА И ЭКСПЛУАТАЦИЯ

- ЧИСТКА И ТЕХНИЧЕСКОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

- ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СХЕМА

- КОМПЛЕКТАЦИЯ

- ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Уважаемые покупатели,

Благодарим за покупку нашей продукции!

1. Перед использованием данное оборудование должен быть надежно заземлено.

2.При чистке не используйте аэрозольные чистящие средства.

Серия оборудования HEC включает в себя все преимущества аналогичного оборудования, отличаясь современным стилем, удобной эксплуатацией, быстрым нагревом, равномерной температурой и т.д. Данное оборудование применяется в закрытых и открытых помещениях.

1.ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Настольные аппараты для приготовления сахарной ваты серии HEC используются на уличных точках, развлекательных центрах и предприятиях фаст-фуда для изготовления сладкой ваты. Малая мощность и производительность 3 кг/час оптимально подходят для небольшого и среднего потока людей. 
Металлическая чаша для улавливания нитей повышает надежность и долговечность оборудования по сравнению с аппаратами, оснащенными чашей из пластика.

| Модель | Размеры | Мощность | Мощность мотора | Напряжение | Частота тока |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HEC-01 | 520×520×490mm | 0.9kW | 80W | 220V-240V | 50Hz-60Hz |
| HEC-02 | 730×730×490mm | 0.9kW | 80W | 220V-240V | 50Hz-60Hz |
| HEC-03 | 520×520×490mm | 0.9kW | 80W | 220V-240V | 50Hz-60Hz |
| HEC-04 | 730×730×490mm | 0.9kW | 80W | 220V-240V | 50Hz-60Hz |
| HEC-05 | 360×360×180mm | 0.45kW | 80W | 220V-240V | 50Hz-60Hz |
| HEC-03C | 460×700×500mm | 0.9kW | 80W | 220V-240V | 50Hz-60Hz |
| HEC-04C | 730×730×500mm | 0.9kW | 80W | 220V-240V | 50Hz-60Hz |
| HEC-03N | 520×520×390mm | 0.9kW | 80W | 220V-240V | 50Hz-60Hz |

2.ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

При транспортировке аккуратно обращайтесь с аппаратом для сахарной ваты, не допуская сильной вибрации. Упакованное оборудование, предназначенное для длительного хранения, должно размещаться в хорошо проветриваемом, без коррозийной атмосферы, складском помещении. Не переворачивайте вверх дном. При временном хранении примите меры для защиты от дождя.

3.МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ

3.1 Аппарат должен устанавливаться на устойчивой, ровной поверхности.

3.2 Напряжение в сети должно соответствовать техническим характеристикам оборудования.

3.3 Рядом с оборудованием должны находиться переключатель сетевого питания, защитное заземлительное устройство.

3.4 Оборудование должно иметь безопасное электрическое подсоединение с надежным заземлением.

3.5 При замене сетевых шнуров необходимо использовать провода с аналогичными техническими характеристиками. Замена должна производиться квалифицированным персоналом.

3.6 Установка оборудования и техническое обслуживание должны производиться квалифицированным персоналом.

4.УСТАНОВКА И ЭКСПЛУАТАЦИЯ

4.1 Включите выключатель питания, чтобы машина работала в течение 1-2 минут, пожалуйста, проверьте, работает ли машина стабильно или нет.(Ровность установки нужно отрегулировать, если машина сильно трясется, пользователь должен убедиться, что машина устойчива и работает правильно.)

4.2. Включите аппарат на полную мощность, затем дайте машине прогреться около 4-5 минут. (чем выше мощность, тем быстрее скорость нагрева.)

4.3 Положите одну ложку чистого сахарного песка в центр бегущей головки.

4.4 Конфетная нить выйдет через 30 секунд, затем используйте бамбуковую палочку или другой связанный с ней предмет, чтобы приклеить конфетную нить, вращайтесь внутри кастрюли емкости (палочку нужно очистить влажной тканью)

4.5 После окончания нити сахарной ваты нити, пожалуйста, не останавливайте машину сразу, очистите вращающуюся тарелку водой.

5.ЧИСТКА И ТЕХНИЧЕСКОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

5.1 Во время чистки и технического обслуживания отключите подачу питания во избежание травм.

5.2 После работы протрите с использованием влажной тряпки и чистящих средств. Мыть под проточной водой запрещено, чтобы не повредить оборудование.

6.ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СХЕМА

7.КОМПЛЕКТАЦИЯ

| Наименование | HEC-01/02/03/04/05 | HEC-03C/04С | HEC-03N |
| --- | --- | --- | --- |
| Руководство по эксплуатации | 1 |  |  |
|  |  | 1 | 1 |
| Аппарат для сахарной ваты | 1 | 1 | 1 |
| Ремень | 1 | 1 | 1 |
| Бамбуковая ложка | 1 | 1 | 1 |

8.ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

8.1 Фирма-производитель оборудования гарантирует надежное качество изделия при условии соблюдения технических и эксплуатационных требований, изложенных в настоящем руководстве.

8.2 Гарантия на оборудование действует в течение 6 (шести) месяцев с даты отгрузки со склада Поставщика.

8.3 Гарантия дает покупателю право на бесплатную замену или ремонт деталей и узлов, признанных неисправными по вине производителя представителями службы сервиса Поставщика.

8.4 Рекламации по качеству и комплектации принимаются в течение 2 (двух) недель с момента отгрузки оборудования со склада Поставщика.

8.5 В случае, если по заключению сервисного центра Поставщика выход из строя Товара будет признан не гарантийным случаем, то ремонт производится по расценкам сервисного центра Поставщика.

8.6 Гарантия не предоставляется на следующие расходные материалы и запасные части, подверженные износу при нормальной эксплуатации Товара:

- электрические и светодиодные лампы, лампы индикации и т.п.;   - кнопки (выключатели), приводные ремни, фильтры, петли, замки;   - резиновые прокладки, уплотнители, сальники и т.п.;   - нагревательные элементы.

8.7 Изготовитель не несет ответственности за неисправности оборудования, возникшие по вине пользователя.

8.8  Сервисный центр Поставщика находится по адресу:

РФ, Республика Марий Эл, г. Волжск ул. Мамасево 1Б.  (83631) 4-25-00

| ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН |
| --- |
| Модель оборудования: |  |
| Серийный номер: |  |
| Дата продажи: |  |
| Продавец оборудования: |  |
| Покупатель: |  |
| Контакты покупателя: |  |